Anexa nr. 1 la HCL nr. 40

IndicatorIi tehnico-economici ai investiţiei “Achiziție buldoexcavator pentru Comuna copăceni, județul Vâlcea”

1. Valoare totala (INV) inclusiv TVA: 412.775,49 lei, respectiv 89.726,00 euro (curs BCE din data de 19.09.2017: 1 Euro = 4,6004  Lei), din care construcţii-montaj (C+M): 0,00 lei, respectiv 0,00 euro, din care:

- cheltuieli eligibile, fără TVA: 276.024,00 lei respectiv 60.000,00 euro, din care construcţii-montaj (C+M): 0,00 lei, respectiv 0,00 mii euro

- cheltuieli neeligibile, fără TVA: 70.846,16 lei, respectiv 15.400,00 euro, din care construcţii-montaj (C+M): 0,00  lei, respectiv 0,00 euro

- TVA: 65.905,33 lei, respectiv 14.326,00 euro

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)

- anul I – 412.775,49 lei, respectiv 89.726,00 euro / / 0,00 lei, respectiv 0,00 euro

3. Durata de realizare a investiţiei - 6 luni.

4. Numărul locuitorilor deserviți de proiect: 2603

5. Agenții economici deserviți direct de investiție: NU ESTE CAZUL

6. Indicatori cantitativi: 1 activ corporal, respectiv buldoexecavator

7. Indicatori tehnici:

| Nr. crt. | Denumire dotare | Cantitate | Caracteristici tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Buldoexcavator | 1,00 buc. | Motor Putere motor - minim 91 CP Norme de poluare Tier 4F / Stage IIIb Cilindree între 4000 și 5000 cmc Cuplu motor - 400-500 Nm la 1500 rot/min Transmisie Trepte de viteza fata ¦ spate - 4 ¦ 4 Selectie treapta semiautomata - cu levier pentru schimbarea treptelor de viteza Comanda electrica pentru selectarea directiei de mers Comanda electrica pentru selectarea puntilor motoare Punti Incarcare dinamica punte fata - minim 12500 kg Incarcare dinamica punte spate - minim 12500 kg Sistem de directie Hidrostatica pe ambele punți Cu supapa de prioritizare in caz de urgenta Sistem de franare Cu discuri imersate in ulei, actionare proportionala si progresiva Actionare hidraulica Frana de parcare hidraulica actionata mecanic prin cablu Sistem hidraulic Pompa hidraulica cu debit variabil si pistoane axiale echipata cu sistem automat ce regleaza debitul de ulei in functie de incarcare Presiune maxima - 251 bar Dimensiuni Lungime - minim 5900 mm Latime - minim 2300 mm Inaltimea peste bratul de excavare - minim 3500 mm Inaltimea peste cabina - minim 2900 mm Garda la sol - minim 300 mm Raza minima de intoarcere 3700 mm Performante incarcator Forta de rupere la cupa minim 6500 kgf Inaltimea de ridicare minim 3400 mm Performante excavator Forta de rupere la cupa - minim 6200 kgf Adancimea minima de sapare 5900 mm Inaltimea minimă de descarcare 4600 mm Alte caracteristici tehnice Auto check - verifica automat, pe parcursul zilei de lucru, urmatorii parametrii: nivel ulei motor-lichid racire-lichid partbriz-combustibil, stare filtre motorina, grad incarcare filtre de aer, presiune ulei motor, temperatura functionare motor Sistem automat ce permite motorului sa revina la turatia de relanti - pentru economie de carburant si uzura redusa Sistem automat de accelerare a motorului, la turatia prestabilita cu maneta de acceleratie, atunci cand se actioneaza manetele excavatorului similar cruise control de la autoturisme - mentine turatia prestabilita a motorului Sistem de monitorizare prin satelit cu abonament gratuit pentru minim 60 de luni ce indica: consumul de carburant, pozitia geografica, orele de functionare, regimul de lucru, avertizare evenimente deosebite (inclusiv avertizare furt motorina); se pot emite rapoarte zilnice de performanta in limba romana ; Cupa incarcator multifunctionala minim 2200 mm cu o capacitate minimă de 1 mc Sistem automat ce mentine cupa de incarcare la un nivel constant fata de sol Sistem ce permite revenirea automata a cupei de incarcare, dupa descarcare, la pozitia de incarcare Brate incarcator construite pentru lucrari grele cu 2 cilindri de ridicare si 2 de basculare ce asigura o vizibilitate optima, forta mare de rupere si cicluri rapide de lucru Paralel lift mecanic rezultat din geometria bratelor - la ridicare, cupa/furcile raman in aceeasi pozitie in raport cu solul fara interventii din partea operatorului Brat excavator telescopic Cupa excavare pentru lucrari grele minim 600 mm cu o capacitate minimă de 0.174 mc Stabilizatoare hidraulice cu actionare individuala Supape hidraulice de amortizare a socurilor bratului de excavare la capat de cursa Instalatie hidraulica pentru picon Girofar, alarma mers inapoi, oglinzi exterioare Suport pentru numar iluminat Cutie de scule si scule (cheie de roti, aparat pentru gresat si manometru) |

Preşedinte de şedinţă,

MANEA NICOLAE